## Slide 1
DXF横断図 赤黄チェッカー
oudan_red_yellow_checker
2026/09/17

## Slide 2
01 OVERVIEW
DXF横断図の土工数量を、確認用Excelへ安全に引き継ぐ
対象：DXF横断図 赤黄チェッカー｜編集可能な図形で処理の全体像を説明
1
DXF横断図 赤黄チェッカー
土工表と中心測点を見つけ、
数量を帳票へ転記する支援ツール
推測で埋めない。判定できるデータだけを出力し、
最終確認はCAD図面評価者が行います。
DXF 横断図
CL
NO.123+10.5
→
抽出・対応付け
確認用 Excel
測点
切土
盛土
路床
法面
作業土工
NO.123
NO.124
NO.125
編集可能なPPTX

## Slide 3
02 ROLE
自動化するのは転記支援。図面の最終評価は人が担う
出力結果は確認材料。処理完了は、図面内容の正しさを保証する意味ではありません。
2
ツールが担うこと
評価者が担うこと
自動処理
✓
土工表を検出する
✓
中心測点と対応付ける
✓
Excelへ転記・整形する
最終判断
抽出された内容を確認
図面との整合を評価
採否・修正を最終判断

## Slide 4
03 AUTOMATION
探す・結び付ける・転記するを自動化
繰り返しの探索と転記を減らし、評価者が確認に集中できる状態をつくります。
3
1
土工表を探す
種別 数量
TEXTの見出し
LINEの罫線
2
中心測点と結ぶ
CL
NO.123
CLまたは一意な
位置関係
3
Excelへ転記
測点
帳票の行・式・
印刷範囲も調整
→
→
評価者は「確認」に集中

## Slide 5
04 OPERATION
日常操作は配置・実行・確認の3ステップ
成功したDXFだけが used フォルダへ移動し、失敗したDXFは input に残ります。
4
1
input に配置
DXFファイル
2
▶
スクリプトを実行
確認ダイアログ
3
output を確認
DXFごとのExcel
→
→
↓
input / used_日時
処理済みDXFを保管

## Slide 6
05 PIPELINE
判定を順番に通ったデータだけがExcelになる
各段階で一意に判断できなければ、そのDXFは未処理として残します。
5
1
DXF
読込
TEXT / LINE
→
2
倍率
補正
文字高基準
→
3
表
検出
見出し＋罫線
→
4
路線
判定
本線だけ
→
5
測点
対応
CL / 一意性
→
6
項目
変換
左右・合算
→
7
Excel
出力
帳票整形
入力
構造の確認
対応付け
出力
7つの判定ゲート

## Slide 7
06 DXF READ
画面の見た目ではなく、DXF内部の文字と線を読む
対象はモデル空間の native TEXT / LINE。画像認識やAutoCAD画面操作は行いません。
6
モデル空間（概念図）
CL
NO.123+10.5
TEXT
LINE
座標（x, y）
読み取る属性
TEXT
文字列・文字高
LINE
始点・終点
レイヤー
D-BMK / D-MTR-*
座標
近さ・並び・範囲
OCRではない

## Slide 8
07 SCALE
一様な倍率差は、基準寸法へ戻して判定する
「種別」「数量」ヘッダーの文字高を基準値0.5と比較し、TEXTとLINEの座標・寸法を正規化します。
7
0.5×
種別 数量
↓
1×
種別 数量
↓
2×
種別 数量
↓
基準寸法へ正規化
同じしきい値で表・距離を判定

## Slide 9
08 TABLE
見出しの並びと罫線のまとまりで土工表を特定
文字だけでなく、水平・垂直LINEの連結成分と表の寸法・行数も照合します。
8
土工数量表
測点
切土(m³)
盛土(m³)
NO.123
10.5
8.2
NO.124
12.3
0.0
NO.125
5.1
3.4
NO.126
0.0
6.1
① 見出しの並び
② 主表罫線のまとまり
作業土工 小表
③ 直下に接続している場合だけ領域へ追加
判定のポイント
✓
見出し語の順番
✓
罫線の連結まとまり
✓
幅・高さ・LINE本数
✓
数量の配置
一つでも構造が合わなければ、
別の表として推測しません。
構造で識別

## Slide 10
09 FORMATS
3種類の表を、ファイル名ではなく構造から読み分ける
同じDXF内でも、見出し・罫線・種別と区分の組み合わせから形式を選びます。
9
基本型
種別
単位
数量
切土
m³
10.5
盛土
m³
8.2
埋戻
m³
1.1
階層型
種別
区分
数量
土工
切土
10.5
土工
盛土
8.2
法面
左 / 右
4.2
種別・区分・数量型
種別
区分
数量
土工
切土
10.5
法面
切土
3.4
法面
盛土
2.6
左右2組の
種別・単位・数量
階層見出しを
種別と区分で結合
記号列は使わず
罫線行と文字で識別
形式別パーサー → 共通の測点対応・Excel出力へ

## Slide 11
10 ROUTE
全路線を整理してから、本線だけを出力する
路線名が明示されたDXFでは、全表の対応を確定した後に「本線」だけを残します。
10
本線
測点
切土
盛土
NO.123
10.5
8.2
NO.124
12.3
0.0
…
…
…
Bランプ
測点
切土
盛土
NO.1
1.2
0.0
NO.2
2.3
1.1
…
…
…
Cランプ
測点
切土
盛土
NO.1
0.8
1.1
NO.2
1.0
0.4
…
…
…
① すべての表・測点を解析
② 路線名を各表へ付与
↓
③ 本線のレコードだけをExcelへ

## Slide 12
11 STATION
測点候補はレイヤーと表記ルールで絞る
候補は D-BMK-HTXT レイヤー上の NO.表記。一般数値や別レイヤーの文字は除外します。
11
採用する例
採用しない例
NO.123
NO.123+10.5
（NO.124）
123 （一般的な数字）
No.12 （表記が異なる）
NO.125 （別レイヤー）
表記ルール × レイヤー一致
数字らしさだけでは候補にしない

## Slide 13
12 CL PATH
表 → CL → 測点の順で中心測点を選ぶ
D-BMKレイヤー上の完全一致 TEXT「CL」「C.L」「C.L.」がある場合の対応付けです。
12
土工表
NO.122
8.1
NO.123
10.5
NO.124
12.3
…
…
① 表 → 最も近いCL
CL
② CL → 最も近い測点
NO.122
NO.123
NO.124
中心測点
NO.123
↓
距離内 ＋ 一意性を確認して採用

## Slide 14
13 NO CL
一意に決められる場合だけ測点を採用する
CL TEXTを読めないときは、最寄り関係と距離を双方向に確認し、曖昧なら停止します。
13
CL TEXTなし
1
各表に候補が1つ
測点→最寄り表で整理
2
距離しきい値以内
水平距離・縦位置を確認
3
相互に最も近い
表→測点でも同じ組になる
→
すべて成立
一対一で採用
004形式は路線別の最小コスト割当＋連続性も確認
重複・近接・距離超過
未処理として停止
別の候補を推測して埋めない

## Slide 15
14 MAPPING
左右・合算・空白を業務ルールに合わせて変換する
抽出値をそのまま並べるのではなく、テンプレート列の意味へ明示的に変換します。
14
DXF側
処理
Excel側
路床（上・下）
加算
路床（合計）
法面（左／右）
分離
各（左）／（右）
未分割の法面
片側配置
（左）に値／（右）は空白
基本型の埋戻
区分補完
Cは空白／Dに値
ハイフン「-」
数値化
0
元データが空白
維持
空白
ルールは形式ごとにテスト済み

## Slide 16
15 WORKBOOK
値だけでなく、帳票全体を測点数に合わせて整える
行数・数式・集計参照・チェック入力・印刷範囲まで、テンプレートの構造を維持して更新します。
15
入力シート
測点 × 抽出項目
→
Excel帳票
測点数に応じて構築
掘削・盛土
明細行・数式
路体・路床
明細行・数式
法面整形
明細行・数式
作業土工
明細行・数式
集計
参照・合計
チェック
入力規則
印刷範囲まで更新
数式はExcelで開いたときに再計算
→

## Slide 17
16 FAIL SAFE
曖昧なDXFは、推測で出力せず未処理として残す
成功したファイルだけ移動。失敗したDXFは input に残るため、元データと理由を確認できます。
16
出力可能
✓
すべて一意に判定
Excelを出力 → usedへ移動
正常処理
安全停止
!
候補が重複
距離を超過
表構成が不一致
倍率が混在
Excelを作らず input に残す

## Slide 18
17 HUMAN CHECK
処理完了後の目視確認までが運用の完了
最初・中間・最後の測点を起点に、図面と帳票の対応を効率よく確認します。
17
出力Excel（帳票イメージ）
測点
切土
盛土
路床
切法面
盛法面
埋戻
NO.123
NO.124
NO.125
…
NO.198
最初・中間・最後を重点確認
確認チェックリスト
測点数と並び順
本線だけが出力されている
法面の左右／未分割
埋戻 C・D の配置
0・ハイフン・空白
Excel再計算後の集計
図面評価者の確認で完了

## Slide 19
18 APPENDIX / INPUT
判定に使用する主なDXF要素
実装が参照するレイヤー・エンティティ・表記を整理した入力仕様です。
18
要素
使用する内容・例
モデル空間
native TEXT と LINE
表の文字
種別、単位／区分、数量、作業土工
表の罫線
水平・垂直LINEの連結成分、幅、高さ、本数
測点レイヤー
D-BMK-HTXT
測点表記
NO.123、NO.123+10.5、括弧付き
CLレイヤー
D-BMK
CL表記
CL、C.L、C.L. の完全一致 TEXT
路線名
本線、○○ランプ
対象外・保留
MTEXT／POLYLINE罫線／LINE・ARCで描かれた分解CL署名／倍率混在

## Slide 20
19 APPENDIX / RULES
3形式の項目変換ルール
○＝取得・変換、—＝その形式では使用しない。左右や埋戻の扱いに差があります。
19
項目
基本型
階層型
種別型
表の抽出
○
○
○
左右の法面
—
○
未分割→左
路床の合算
○
○
○
床掘
○
○
表にあれば○
埋戻 C / D
Dへ配置
○
表にあれば○
記号列
対象外
対象外
使わない
路線選択
共通ルール
共通ルール
共通＋路線別割当
空白・ハイフン
空白維持／-→0
空白維持／-→0
空白維持／-→0
共通：測点・表・路線を一意に対応付けできた場合だけ出力

## Slide 21
20 APPENDIX / RECOVERY
未処理になった場合は、元DXFと理由を保全する
失敗ファイルは input に残るため、原因を確認し、元データを保持したまま担当者へ共有できます。
20
1
ERR
理由を確認
エラーメッセージを記録
→
2
DXFを保全
inputに残っていることを確認
→
3
構造を確認
表・測点・CL・路線名を見る
→
4
担当者へ共有
元DXFと理由を一緒に渡す
!
未処理のDXFは削除せず、構造を無理に修正して再実行しない